# www.eshopRegulus.cz

# Výkonové parametry deskových výměníků DV193 a DV285

### Výkonové parametry deskových výměníků DV193 a DV285

Výkon deskového výměníku se mění s mnoha faktory, zejména s teplotním rozdílem mezi kapalinami obou okruhů, velikostí průtoků obou okruhů a typem protékající kapaliny. Nelze proto jednoznačné udávat výkony deskových výměníků bez upřesnění provozních podmínek. Obecně platí, že čím vyšší je teplotní rozdíl mezi primární a sekundární stranou a čím jsou vyšší průtoky na obou stranách výměníku, tím je vyšší i výkon výměníku. Čím je navržený teplotní spád výměníku vyšší, tím je potřebná plocha výměníku nižší a investice do výměníku
nižší.

Pro aplikaci výměníků se solárním systémem, tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem je nutné navrhnout výměník pro nízký teplotní spád (6 °C, max. 10 °C). Vyšší teplotní spád znamená vyšší pracovní teplotu solárního systému nebo tepelného čerpadla a jeho horší
účinnost, resp. topný faktor.

Pro aplikaci výměníku s běžným plynovým kotlem nebo s kotlem na tuhá paliva je možno navrhnout výměník na vyšší teplotní spád (např. 20 °C nebo i více) a zvolit tedy menší a levnější výměník, protože při vyšší pracovní teplotě těchto zdrojů neklesá jejich účinnost.

Výkonové charakteristiky jednotlivých výměníků při různých teplotních a průtokových parametrech naleznete v  technických listech jednotlivých výměníků a na www.regulus.cz .

# www.eshopRegulus.cz